ЗАЯВА ПРО ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ

«Реконструкція насосної станції № 3 ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас». Коригування»

Реалізація цього проекту передбачає реконструкцію насосної станції №3 ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» у зв’язку з необхідністю заміни існуючих двигунів насосних агрегатів №3 та №5 та організацію керування даними двигунами через частотний перетворювач. Додатково передбачено влаштування насосних агрегатів меншої потужності та напругою 0,4кВ з ціллю організації відокремленого напряму з контролем водяного напору на м. Синельниково та смт. Іларіоново.

Основою для проектування є Завдання на проектування.

У адміністративному відношенні насосна станція №3 ДМП ВКГ «Дніпро-Західний Донбас» знаходиться в північній частині м. Синельниково. З півночі майданчик граничить з вул. Воїнів Афганців, зі сходу – з гаражним кооперативом, із заходу та півдня граничить з сільськогосподарським угіддями.

Відповідно до вимог ДБН В.2.5-74:2013 п.15.2.3 межа першого поясу ЗСО насосної станції становить – 30м.

Для забезпечення операційної діяльності технологічного комплексу передбачається:

-заміна двигуна насосного агрегату №3;

-заміна двигуна насосного агрегату №5;

-заміна існуючої засувки з електроприводом Ду1000мм на трубопроводі І-ї нитки Павлоградського напрямку;

-заміна зворотного клапана Ду1000мм на трубопроводі І-ї нитки Павлоградського напрямку;

-заміна існуючої засувки з електроприводом Ду1200мм на трубопроводі ІІ-ї нитки Павлоградського напрямку;

-заміна зворотного клапана Ду1000мм на трубопроводі ІІ-ї нитки Павлоградського напрямку;

-заміна зворотного клапана Ду800мм на нагнітаючому трубопроводі ІІІ-го насосного агрегату Павлоградського напрямку;

-заміна існуючої засувки з електроприводом Ду800 на трубопроводі VI-го насосного агрегату Павлоградського напрямку;

-улаштування чотирьох насосних агрегатів на місці насосного агрегату №2 з улаштування трубної обов’язки та необхідної запірної арматури;

-врізання відгалуження  Ду400 з установкою на ній засувки Ду400 в трубопроводі на м. Синельниково;

-врізання нової засуви Ду400 з переходом Ду300 на Ду400 в трубопроводі  Ду300 на смт. Іларіоново.

Разом дії на довкілля під час будівельних робіт можливі шляхом забруднення атмосфери викидами двигунів внутрішнього згорання в результаті роботи будівельної техніки, при зварювальних і фарбувальних роботах.

Відбувається дія на геологічне середовище, ґрунти в період будівельних робіт при проведенні земляних робіт, можливе забруднення території будівельним сміттям,  відходами.

Усі види дії на природне довкілля в період будівельних робіт носять тимчасовий характер.

Дія на атмосферне повітря під час експлуатації об’єкту відсутня.

Скидання забруднених стічних вод у відкриті водойми відсутнє. Тверді відходи, які утворюються в процесі експлуатації проектованого об'єкту, передаватимуться спеціалізованим організаціям на переробку і утилізацію.

ТОВ "СОКАР ІНЖИНІРИНГ" підтверджує, що прийняті в робочому проекті технічні рішення відповідають вимогам норм екологічної безпеки, при дотриманні проектних рішень екологічна дія не перевищить допустимих санітарних норм.

| Замовник Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації Директор ____________________А.В. Коломоєць | Генпроектувальник ТОВ «СОКАР ІНЖИНІРИНГ» Директор ____________________Ю. О. Бут |
| --- | --- |

ПОГОДЖЕНО

Синельниківська міська рада

Синельниківський міський голова

Д.І.ЗРАЖЕВСЬКИЙ

__  _________________2020

(орган місцевого самоврядування,

посада, ініціали, прізвище керівника, дата)

ЗАЯВА ПРО НАМІРИ

- Інвестор (замовник): Департамент житлово-комунального господарства та будівництва Дніпропетровської обласної державної адміністрації .

Поштова і електронна адреса 49004 м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 2 e-mail: gkh@adm.dp.gov.ua_____________________________________________________________

- Місце розташування майданчиків(трас) будівництва (варіанти): Дніпропетровська обл.,          м. Синельникове, вул. Воїнів-афганців, будинок 82г.

- Характеристика діяльності (об’єкта): Водопостачання. Екологічна небезпека відсутня. Наявність транскордонного впливу відсутня.

(орієнтовно за об’єктами-аналогами, належність до об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, наявність транскордонного впливу)

Технічні і технологічні дані: Водопостачання населених пунктів. Термін експлуатації не менше 30р.

(види та обсяги продукції, що виробляється, термін експлуатації)

- Соціально-економічна необхідність планової діяльності: залучення в технологічному процесі централізованого водопостачання деяким населеним пунктам області, зниження споживання енергоносіїв, стабілізація тиску води в мережах.

- Потреба в ресурсах при будівництві і експлуатації:

- земельних: тимчасове користування 0 м2, постійне користування 0 м2;

(площа земель, що вилучаються в тимчасове і постійне користування)

- сировинних: вода;

(види, обсяги, місце розробки видобутку, джерела одержання)

- енергетичних (паливо, електроенергія, тепло): електрообігрів з існуючої власної трансформаторної підстанції;

(види, обсяги, джерела)

- водних: так;

- трудових: 8760 год/рік.

- Транспортне забезпечення (при будівництві і експлуатації): Перевезення будівельних вантажів згідно із погодженими транспортними схемами.

- Екологічні та інші обмеження планової діяльності за варіантами: неухильне виконання вимог нормативних документів.

- Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за варіантами

- Можливі впливи планової діяльності (при будівництві й експлуатації) на навколишнє середовище:

- клімат і мікроклімат: відсутні;

- повітряне: в межах встановлених санітарних норм;

- водне: відсутні;

- ґрунт: в межах встановлених санітарних норм;

- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти:  в межах встановлених санітарних норм, заповідні об’єкти відсутні;

- навколишнє соціальне середовище (населення): не впливає.

- навколишнє  техногенне середовище: не впливає.

- Відходи виробництва і можливість їх повторного використання, утилізації, знешкодження або безпечного захоронення: відсутні.

- Обсяг виконання ОВНС: у відповідності до  вимог ДБН А 2.2-1-2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (овнс) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд”

- Участь громадськості: розповсюдження Заяви про наміри та Заяви про екологічні наслідки діяльності через засоби масової інформації, доступ громадськості до матеріалів проекту ОВНС, врахування Заяв звернень громадських організацій, об’єднань та окремих громадян на стадії розробки матеріалів ОВНС

За довідками звертатись  в Синельниківську міську раду за адресою: 52500, м. Синельникове,

Дніпропетровська обл.,вул. Довженко, 36 каб. № 23, тел. (05663) 4-15-50,з 8-30 до 10-30

з 13-30 до 15-30

(адреса, телефон, і час ознайомлення з матеріалами проекту і ОВНС, подачі пропозицій)

Замовник                                                                                           Генпроектувальник

Департамент житлово-комунального                                            ТОВ «Сокар Інжиніринг»

господарства та будівництва Дніпропетровської

обласної державної адміністрації

Директор департаменту	                                                             Директор

_________________ А. В. Коломоєць                                         _______________ Ю.О. Бут